PROVA DI ESAME SCRITTO DI TERMODINAMICA per l’ammissione alla prova orale

a.a. 2014-2015     Proff. Alessandro Lascialfari e Giorgio Rossi -  16 gennaio 2015

Scegliere e svolgere 3 esercizi sui 4 proposti

Esercizio 1

Nel contenitore della figura, il gas in A, perfetto e monoatomico, si trova in uno stato caratterizzato da V0 = 10 ( 10-3 m3, P0= 105 Pa, T0 =290K; esso non può scambiare calore con l’esterno. Il gas in B ha le stesse V0, P0, T0, ma è biatomico e può scambiare calore. Il pistone può scorrere senza attrito. Con una trasformazione reversibile il gas in B viene portato alla temperatura T e al volume V =12 ( 10-3 m3. Calcolare il valore di T e il calore ceduto al gas in B. Successivamente il gas in B viene posto a contatto termico con una sorgente a T0, mantenendo bloccato il pistone, finchè viene raggiunto l’equilibrio termico. Calcolare la pressione del gas in B e la variazione di entropia dell’universo nell’intero processo.

Esercizio 2

Una mole di gas perfetto è sottoposta ad una espansione isobarica a partire dalla temperatura T1=300K; sapendo che nell’espansione il volume triplica e che la variazione del potenziale di Gibbs è G=5000J, calcolare la variazione di energia libera F.

Esercizio 3

Si considerino due recipienti cilindrici identici di sezione S. In entrambi si trova una massa m di ghiaccio alla temperatura di fusione. Nel primo recipiente il ghiaccio è distribuito sul fondo in uno strato di spessore d, nel secondo ha la forma di un cilindro di altezza h >>d disposto verticalmente. 1) Si calcoli in entrambi i casi il calore che è necessario fornire al ghiaccio per scioglierlo completamente. 2) Con una piccola spinta si fa cadere il cilindro del secondo recipiente, e si osserva che il ghiaccio si scioglie completamente senza apporto di calore. Calcolare la minima altezza h per la quale questo puó accadere, e la variazione di entropia del sistema. 3) Calcolare il massimo lavoro ottenibile utilizzando il secondo recipiente come sorgente fredda, avendo a disposizione un bagno termico a 300 K.

Esercizio 4

Si consideri un sistema cilindro-pistone che non scambia massa con l’esterno e realizza un ciclo termodinamico costituito dalla successione di tre trasformazioni reversibili:

- Compressione isoterma tra gli stati 1 e 2 (T1=0°C, P1=1bar, P2=60bar);

- Adduzione di calore isobara tra gli stati 2 e 3

- espansione adiabatica tra gli stati 3 e 1

Il fluido che subisce le trasformazioni è un gas ideale di massa unitaria (m=1 kg), monoatomico, con massa molare 40 kg/kmol.  Disegnare le trasformazioni sul piano P-V e T-S e determinare il rendimento termodinamico del ciclo.

Soluzioni compito di Termodinamica – 16/01/2015

Esercizio 1

Esercizio 2

Esercizio 3

Esercizio 4

Le trasformazioni sono rappresentate qualitativamente nei piani p-v e T-s in Figg. 3.1 e 3.2.

Figura 3.1: Rappresentazione del ciclo termodinamico sul piano p − v.

Figura 3.2: Rappresentazione del ciclo termodinamico sul piano T − s.