BIOTAGE ISOLERA- istruzioni base per l’uso

- Prenotare un turno e preparare il prodotto da caricare (samplet/polverino se necessario)

- Accendere lo strumento (tasto ON/OFF sotto lo schermo)

- Controllare il livello dei reflui e dei solventi da utilizzare

- Controllare le attribuzioni dei solventi alle linee (S1 e S2 in fase diretta, S3 e S4 in fase inversa):

>Chemistry_Setup_Solvent

- Senza colonna, effettuare il condizionamento delle linee con i solventi da utilizzare:

>Prime

- Without cartridge;

- Volume 70 mL;

- Flow rate 40 mL/min;

- S1/S2 50:50

N.B. con PRIME va tutto nei reflui in automatico

- Scegliere metodo e colonna:

>Method_Wizard

Seguo le istruzioni a schermo:

Scelgo: user_sample name_solvent_TLC plate measurement_eluent_Rf product_Rf spot below_Rf spot above_column (scelgo colonna tra le proposte in base alla quantità di grezzo e la monto)

- >RUN (parte l’impaccamento della colonna)

- Una volta finito l’impaccamento caricare il campione nel modo più adeguato:

>load sample

una volta finito premere

>close

- Per iniziare la colonna:

>Gradient

- Terminata la corsa: opzionale lavare la colonna utilizzando un eluente più polare, come al punto 4 (PRIME selezionando with cartridge e la colonna utilizzata. Per asciugare la colonna selezionare AIR FLUSH)

- Togliere la colonna ed effettuare la pulizia delle linee utilizzate con METANOLO (sempre come nel punto 4, without cartridge, mettendo entrambe le linee nel metanolo)

- Salvare su chiavetta il report della purificazione:

>Results_Archive Report.

I risultati sono salvati come file .pdf.

- Spegnere lo strumento dal menù principale “Shut Down” e solo DOPO, a spegnimento completato, premere ON/OFF sotto lo schermo

DA RICORDARE

- COMPILARE SEMPRE E ACCURATAMENTE IL REGISTRO DELLO STRUMENTO (data, ora, solventi, quantità, responsabile e operatore)

- LASCIARE I SOLVENTI COME SEGUE:

S1/S2: FASE DIRETTA

S3: ACETONITRILE

S4: ACQUA

- LAMPADE UV:

monitoraggio range 200-400 nm

UV1 = 254 nm

UV2 = 210 nm

- CONTROLLARE CHE SIA SELEZIONATO “General_Collection all_ON” per raccogliere tutte le frazioni. È possibile lasciarlo OFF nel caso si sia già effettuata la separazione in precedenza e si sappia già come eluisce il prodotto.

N.B.: il biotage NON DEVE essere utilizzato per purificazioni di routine. Le colonne sono costose e teoricamente usa e getta, da usare solo per purificazioni difficili/in fase inversa.