ISTRUZIONI NMR 400 1°PIANO

- Controllare se c’è il tappo nero sull’NMR, toglierlo nel caso

- Premere lift sul board dello strumento, in alto (tasto sbiadito)

- Mettere il tubo

- Premere lift sul board dello strumento

- Cliccare sulla cartella di Passarella

- Richiamare uno spettro recente che abbia lo stesso solvente (vedere il mese e l’anno): lo spettro BG17.110 è in CDCl3.

- Prendere il protone e trascinarlo sulla schermata nera (protone è la cartella 1)

- Digitare edc e premere invio, procedere all’inserimento dati campione:

- Nome(si sceglie quello che si vuole).XX(mese)Y(ultima cifra dell’anno)

- Directory check (Experiment 1)

- Solvent check

Quindi cliccare OK

- Digitare lock e premere invio:

- Selezionare solvente

- Digitare atma (automatic tuning and matching automatically) e premere invio

- Digitare shimma e premere invio (aspettare qualche minuto per la shimmatura automatica, quando appare la scritta ‘finished’ è possibile continuare)

- Digitare rga e premere invio: prendere nota del valore rga. Più è basso, più il campione è concentrato. Se è alto potrebbero essere necessarie più scansioni.

- Premere su Acqupars e controllare i valori dei ppm, rga e lock, controllare anche il solvente.

- Premere su                   per vedere un riepilogo delle informazioni

- Cliccare la provettina blu, apparirà la scritta ‘getprosol: finished’, che indica che il recupero dei parametri di acquisizione nel solvente specificato (IMPORTANTE).

- Uscire da Acqupars cliccando su Spectrum.

- Digitare zg e premere invio. Per visualizzare lo spettro nel corso dell’acquisizione:

  - Digitare tr e premere invio

  - Digitare ft e premere invio (trasformata di fourier)

  - Digitare apk e premere invio (fasatura)

  - Digitare abs e premere invio (integrazione)

- Digitare halt e premere invio per fermare l’acquisizione

- Digitare ft e premere invio

- Digitare apk e premere invio

- Digitare abs e premere invio

- Disattivare lock sul board dello strumento

- Premere lift sul board per estrarre il tubo dallo strumento

- Estrarre il tubo

- Premere lift sul board dello strumento

PROCEDURA PER ESEGUIRE COSY e CARBONIO

Se si desidera eseguire anche questi esperimenti, dopo aver impostato il protone:

COSY

- Digitare i e premere invio: verificare quindi che si sia creata una nuova cartella con numero crescente rispetto al numero della cartella del protone (tipicamente sarà la cartella 2): appare una nuova schermata vuota per processare l’esperimento

- Digitare rpar ORG1* e premere invio, si apre una schermata con un elenco di esperimenti: selezionare COSY GPQF

- Cliccare Copy all

- Compare un avviso dove viene riportato che si passa da un esperimento 1D a 2D. Cliccare su OK

- Cliccare su acqupars, controllare il range di ppm, O1P, sia su F1 che su F2, modificare NS=32, controllare solvente LOCK

CARBONIO

- Digitare i e premere invio: verificare quindi che si sia creata una nuova cartella con numero crescente rispetto al numero della cartella del protone (tipicamente sarà la cartella 3): appare una nuova schermata vuota per processare l’esperimento

- Digitare rpar ORG1* e premere invio, si apre una schermata con un elenco di esperimenti: selezionare

- Cliccare Copy all

- Compare un avviso dove viene riportato che si passa da un esperimento 2D a 1D. Cliccare su OK

- Digitare atma e verificare i valori delle frequenze in Hz

- Digitare rga e premere invio

- Cliccare su acqupars, controllare il range di ppm, O1P, solvente LOCK.

È quindi necessario ritornare sul primo esperimento impostato della caratterizzazione, tenendo a mente quanti esperimenti si sono inseriti.

- Digitare multizg e premere invio, nella nuova schermata inserire il numero di esperimenti impostati.

- Controllare il tempo di analisi

RIMOZIONE ED ELABORAZIONE ESPERIMENTI

- Digitare halt e premere invio e accertarsi che lo strumento abbia terminato le operazioni che stava eseguendo

- Per 1H NMR PROTONE digitare i comandi: ft, apk, abs

- Per 1H-1H NMR COSY digitare i comandi: xfb, abs1, abs2

- Per 13C NMR CARBONIO digitare i comandi: ft, efp, apk quindi cliccare il simbolo per fasare sullo schermo, 180°.