ISTRUZIONI PER CARATTERIZZAZIONE NMR 400 TERZO PIANO

UTENTE: NMR Super User (terzo utente)

PASSWORD: topspin

Programma: X win-NMR Versione 3.5

BOARD

- Lock

- Lift

- Togliere tubo D2O

- Inserire il proprio campione

- Lift

PC

- Lock/ll -> invio

- Selezionare solvente -> OK

- c -> invio (si entra nel portfolio)

- cartella SERGIO

- selezionare una cartella e un esperimento da eseguire (es. protone) nello stesso solvente del nostro esperimento

- Cliccare APPEND, quindi APPLY

- Edc -> cambiare nome della cartella: nome.XXY (XX=mese, Y=ultima cifra dell’anno) -> save

- Eda -> impostare i parametri, verificare:

  - Solvent

  - Prosol: da FALSE a TRUE (controllare che nella striscia comandi appaia getprosol: finished)

-> save

- Wobb/w -> invio (attendere fino a quando sulla striscia comandi appare la possibilità di aprire la finestra per aggiustare il wobb cliccando a)

- A -> invio (se non appare la cruva, digitare ‘setres’ e poi cliccare ‘apply’ su schermo)

- Sotto lo strumento, aggiustare con l’apposita chiavetta le viti M e T (corrispondono all’asse x e y) e centrare la curva in modo che si trovi a metà dell’asse x, tangente a esso.

- Stop (su schermo)

- Return (su schermo)

- Gradshim -> invio

- Start “gradient shimming” (su schermo). Eventualmente rifare per aggiustare di più lo shimming: controllare la variazione dei parametri, che non deve essere troppo elevata.

BOARD

- Possibilità di shimming manuale sul board per migliorarlo (come primo piano):

  - lock gain

  - Con la rotella, portare  il segnale alla seconda riga dall’alto

  - Controllare che il pulsante ‘on axis’ sia acceso, altrimenti accenderlo

  - Aggiustare Z1, Z2, Z3 con l’apposita rotella (cercare di portarlo al massimo in tutte le posizioni, se va fuori scala ripartire da lock gain)

  - Per aggiustare l’asse x e l’asse y: cliccare pulsante relativo e Z0, cercare di portarlo al massimo in tutte le posizioni, se va fuori scala ripartire da lock gain.

PC

- rga -> invio (calcolo della concentrazione del campione)

- rg -> invio (per rivedere il valore ottenuto con rga)

- setti -> invio (per inserire note e titoli degli esperimenti)

In caso di MONO-EXP:

- zg

Se si vuole eseguire una caratterizzazione multipla:

- c -> selezionare da una vecchia cartella l’esperimento desiderato, es. 13C-APT.

- Cliccare APPEND, quindi APPLY

- edc -> inserire il nome della cartella attribuito prima e cambiare il numero dell’esperimento (2,3…)

- eda -> controllo parametri come descritto nella prima parte, controllare:

  - solvent

  - Prosol: da FALSE a TRUE (controllare che nella striscia comandi appaia getprosol: finished)

-> save

- rga (perché se si cambia esperimento bisogna calcolare la concentrazione in funzione del carbonio)

- rg -> invio (per rivedere il valore ottenuto con rga)

- setti (per inserire note e titoli)

Una volta impostati tutti gli esperimenti che si vuole fare si ritorna sull’esperimento 1

- re 1 (… re 2, re 3 sono comandi che permettono di spostarsi tra i diversi esperimenti creati nella cartella)

- expt (per vedere la durata del singolo esperimento)

- multiexpt (durata totale degli esperimenti impostati per la caratterizzazione)

- inserire il numero di esperimenti appena impostati e cliccare OK

- re 1 -> assicurarsi di essere sul primo esperimento prima di far partire l’analisi

- multizg

- inserire il numero di esperimenti appena impostati e cliccare OK

PER CONTROLLARE L’ANDAMENTO DELL’ESPERIMENTO

- tr

- ft (trasformata di fourier)

- abs (correzione della linea di base)

- apk (correzione di fase)

- abs (correzione della linea di base)

PER FERMARE L’ESPERIMENTO

- halt

INTERPRETARE LO SPETTRO

MONODIMENSIONALE

- ft (trasformata di fourier)

- setres -> apply

- abs (correzione della linea di base)

- apk (correzione di fase)

- abs (correzione della linea di base)

- /2 (dimezza l’altezza dei picchi)

- *2 (raddoppia l’altezza dei picchi)

SPETTRO BIDIMENSIONALE

- xfb

ALLA FINE:

- rimuovere lock (sul board)

- lift

- Togliere il proprio campione

- Inserire tubo D2O

- Lift

- digitare lock/ll e selezionare D2O

ESPERIMENTI PER CARATTERIZZAZIONE:

NUMERO ESPERIMENTO – TIPO – PULPROG

1° 1H NMR PROTONE (zg)

2° 1H-1H COSY (cosygpqf)

3° 1H-13C HSQC (hsqcedetgpsisp)

4° 1H-13C HMBC (hmbcgplpndqf)

5° 13C ATP (apt.save)

Esempio di esprimenti già fatti:

daGS12.031 in CDCl3

daMM40B.010 in CD3CN

dacp35.038 in DMSO

NOTA BENE

Quando si fa una caratterizzazione notturna, inserire gli esperimenti nel seguente ordine: protone – bidimensionali – carbonio. Si deve sempre concludere con un monodimensionale!