Istruzioni per punto di fusione Stuart

Caratteristiche:

- Per punti di fusione fino a 360 °C (range 0 °C – 360 °C)

- Impostare la velocità di salita a 0.5 °C

- Emette segnale acustico quando la temperatura arriva a quella impostata

- Possibilità di usare tre campioni contemporaneamente

- Lente regolabile

Tastiera:

- Tasto Mode: serve per cambiare la funzione sul display – selezionare il piatto di temperatura e la velocità di risalita

- Tasto Start: avvia il ciclo di riscaldamento

- Tasto Stop: arresta il ciclo di riscaldamento

- Tasti Up and Down: per modificare il valore del piatto e della velocità di risalita – per modificare la lingua premere i tasti up and down contemporaneamente al tasto di accensione

- Tasto Store Sample 1, 2¸ 3: memorizza la temperatura a cui fonde il campione 1, 2, 3

- Tasto On: accende lo strumento – appare la temperatura ambiente sul display

Impostazione della temperatura:

- Selezione del piatto: premere Mode e impostare con Up e Down la temperatura (circa 10°C al di sotto del punto di fusione previsto o tecnico)

- Selezione della curva: premere ancora Mode e impostare con Up e Down la velocità di salita della rampa (tra 0.5 °C e 10°C/7min). Al termine premere ancora Mode: sul display appare la temperatura ambiente

Modo d’uso:

Posizionare il capillare nel porta campione, quindi aggiustare l’angolo della lente muovendo la parte superiore in alto o in basso in modo da avere la migliore visione. Premere Start per avviare il ciclo di riscaldamento: una volta raggiunta la temperatura del piatto lo strumento si arresta ed emette un segnale acustico (5 bip), sul display appare la scritta “UNIFORME”. Per continuare il riscaldamento premere nuovamente Start: sul display apparirà la scritta “SORGENTE” e la temperatura attuale. Per memorizzare la temperatura durante la seconda fase di riscaldamento premere il tasto Store Sample 1, 2 o 3. A fusione completa premere Stop: la temperatura automaticamente torna a quella ambiente. Ripremendo il tasto Store si visualizza la temperatura memorizzata. Se si vuole ripetere il punto di fusione nelle medesime condizioni premere nuovamente Start, lo strumento si arresta alla temperatura del piatto e avvisa con un segnale acustico, cliccare infine di nuovo Start.